## Slide 1: Ukidanje statusa otpada u službi gospodarenja otpadnim tekstilom
Izv.prof. dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić Zagreb, 4.5.2017
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet Varaždin

## Slide 2: Legislativa
Waste Framework Directive (2008/98/EC)
  definicija otpada - svaka tvar ili objekt što ga posjednik odbaci, namjerava odbaciti ili je dužan odbaciti
  hijerarhija gospodarenja otpadom
  uvela koncept „end-of-waste”
  naglasak na postupak recikliranja
    rezultat: „...proizvodi, materijali ili tvari za izvornu ili drugu
    svrhu...”

## Slide 3
EU: Interpretative Communication on Waste and By-Products, 2007
  - smjernice u postupku odlučivanja o statusu otpada i ne-otpada u kontekstu proizvodnog procesa
  Proizvod - tvar ili predmet svrhovito napravljen ili izrađen u proizvodnom postupku radi naknadnog korištenja ili prodaje
  Proizvodni ostatak - tvar ili predmet nastala u proizvodnom postupku koja se ne smatra proizvodom već nusproizvodom ili otpadom
  Nusproizvod - proizvodni ostatak koji nije otpad
konfuzija

## Slide 4: End-of-Waste koncept ili ukidanje statusa otpada
Cilj:
  Osnova za provođenje CIRKULARNE EKONOMIJE
  pojasniti definiciju otpada, odnosno definirati kada otpad prestaje biti otpad;
  stvoriti jasne kriterije kvalitete i uporabe tih materijala;
  stvoriti transparentne tržišne uvjete;
  promicati recikliranje smanjivanjem potrebe za korištenjem prirodnih izvora materijala i
  smanjiti količinu otpada koja se odlaže na odlagalištima
Kriteriji?

## Slide 5
  Članak 6 (1) i (2) WFD:
  - određeni otpad prestaje biti otpad, ako je prošao postupak oporabe, uključujući recikliranje i ako udovoljava posebnim kriterijima utvrđenim u skladu sa sljedećim uvjetima:
  tvar ili predmet uobičajeno se koristi u posebne svrhe,
  za takvu tvar ili predmet postoji tržište ili potražnja,
  tvar ili predmet ispunjava tehničke zahtjeve za posebne svrhe i zadovoljava postojeće zakonodavstvo i norme koje važe za proizvode i
  uporaba tvari ili predmeta neće dovesti do štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi

## Slide 6
Kriteriji za ukidanje statusa otpada - skup uvjeta, koje materijal koji potječe iz otpada mora ispuniti, a koji garantiraju kvalitetu materijala takvu da taj materijal neće biti odbačen ni da će imati negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš
otpad I. kategorije (metalni otpad od željeza, aluminija, bakra; plastika, papir, tekstili, staklo, metalni otpad od cinka, olova i kositra, drugi metali) – utvrđeni end-of-waste kriteriji

## Slide 7: Republika Hrvatska
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
  Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)
    Metali, staklo i bakar (poziva se na postojeće direktive)
    za otpad iz: komposta, anaerobne digestije, otpadnog ulja, biogoriva za prijevoz, čvrstog biogoriva, građevnih proizvoda te iz otpada koji će se koristiti u svrhu za koju je proizveden
→ pozitivan pomak prema ukidanju statusa otpada
→ sam Pravilnik (NN117/14) nije jasno definiran
→ nelogičnosti i nesklad između dva pravilnika

## Slide 8
Katalog otpada: grupa 19 otpad iz uređaja za postupanje s otpadom, uređaja za pročišćavanje gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode i vode za industrijsku uporabu, što je u skladu s definicijom oporabe, ali u suprotnosti s recikliranjem, koje je podgrupa oporabe

## Slide 9: Poteškoće u praksi
u proizvodnim procesima mogu nastati različiti materijali s različitim gospodarskim vrijednostima, značenjem za okoliš i otpad/ne-otpad statusom
status otpad/ne-otpad može varirati od sektora do sektora
opterećenost papirologijom
tržište je opterećeno nesigurnošću karakteristika materijala
svrha ponovne uporabe i recikliranja??

## Slide 10: Poteškoće u praksi

## Slide 11: Poteškoće u praksi

## Slide 12: Poteškoće u praksi

## Slide 13: Zaključak
jasno definirani kriteriji za ukidanje statusa otpada (end-of-waste criteria)
  olakšati i promicati recikliranje i ponovnu uporabu
  potaknuti potrošače da posegnu za sekundarnim sirovinama ili recikliranim proizvodima
poboljšati postojeću legislativu u RH

## Slide 14: ZAKLJUČAK
Chart: 
šljaka i pepeo | 0.6369
fina prašina | 0.1951
povrće, animalni i različiti mineralne tvari | 0.0461
otpadni papir | 0.0428
slama i vlaknasti materijali | 0.0322
boce | 0.0069
ugljen i koks | 0.0084
limenke | 0.0079
porculan | 0.0055
kosti | 0.0048
slomljeno staklo | 0.0047
krpe | 0.0089
Chart: 
povrće, animalni i različiti mineralne tvari | 0.2707
otpadni papir | 0.25132
slama i vlaknasti materijali | 0.18908
boce | 0.040517
ugljen i koks | 0.049325
limenke | 0.046389
porculan | 0.032296
kosti | 0.028186
slomljeno staklo | 0.027598
krpe | 0.052261
željezo | 0.012331

## Slide 15: HVALA NA PAŽNJI!
aav@gfv.hr