## Slide 1
RADIONICA – Dimnjačarske koncesije
Split, 25. 10. 2018.
Ante Zuanić, dir. tvrtke Stano-uprava d.o.o.

## Slide 2: DIMNJACI
- Samo je pet dimnjačara u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
- Split, Zadar i Šibenik imaju dodijeljene koncesije
dimnjačarima.
- Mnogi gradovi kao što je Dubrovnik, Imotski, Makarska i
brojni otoci uopće nemaju dodijeljene koncesije.
- Split ima pet dimnjačarskih područja.
- Čišćenje dimnjaka je zakonska obveza.
- Provjera dimnjaka se vrši jednom godišnje.
- Provjera funkcionalnosti dimnjaka se vrši prije početka
sezone grijanja.
- Po potrebi se radi i tijekom sezone grijanja.

## Slide 3: DIMNJACI (2)
Provjeru funkcionalnosti i ispravnosti dimnjaka obavlja
mjesno nadležno dimnjačarsko tijelo (tvrtka ili obrt)
sukladno zakonskim i tehničkim propisima.
- Na isti dimnjak nije moguće priključiti uređaje za loženje
koji imaju različiti energent, primjerice plin i kruto gorivo.
- Nekontrolirano priključenje uređaja za loženje može dovesti
do trovanja ili požara.
- Neispravan sustav za odvod produkata izgaranja (dimnjak)
je potencijalna opasnost od trovanja.
-

## Slide 4: DIMNJACI (3)
Dimnjaci su dio zajedničke instalacije u zgradama, te ukoliko se želi naknadno priključiti uređaj za loženje, treba kontaktirati predstavnika suvlasnika i obavijestiti upravitelja koji će pozvati na uviđaj ovlaštenog koncesionara-dimnjačara.
Koncesionar dimnjačar će obaviti očevid i kontrolom dimnjaka utvrditi tehničku ispravnost odnosno dati prijedlog tehničkog rješenja koje će omogućiti sigurno korištenje dimnjaka i uređaja za loženje.
- Sigurno priključenje novog ložišta ovisi o vrsti ložišta, nazivnoj snazi, dimenzijama dimnjaka, njegovoj visini i presjeku, te o građevinskoj ispravnosti, odnosno propusnosti stijenki i prohodnosti vertikale.

## Slide 5: Problemi :
-- Dimnjaci su uglavnom starije izvedbe, zidani od opeka, od šupljih betonskih elemenata ili salonitnih cijevi.
- Mnogi vlasnici stanova prilikom adaptacija i renoviranja stambenih prostora oštećuju i uklanjaju dimovodne kanale.
- Često se dimovodni kanali koriste za neovlašteno priključenje kuhinjskih napa i ventilacija, a nerijetko su kroz kanale provedeni razni antenski i električni kabeli i
instalacije klima uređaja.
- Mnogi suvlasnici ne dopuštaju pristup dimnjačarima i ne žele platiti redovito čišćenje i pregled dimnjaka.
- Nedovoljan broj dimnjačara za čišćenje dimnjaka.
- Nema uopće zanimanja mladih ljudi za upis u srednju školu iako postoje stipendije i osiguran posao.

## Slide 6: Problemi (2):
- Većina splitskih dimnjaka je istrošena i u lošem stanju.
Poseban problem je plinifikacija Dalmacije koja zahtijeva potpuno ispravne i sigurne dimnjake.
- Bez nalaza ovlaštenog koncesionara o ispravnosti sustava za odvod dimnih plinova operator plinskog distribucijskog sustava ne smije pustiti plin u instalaciju.
- Ugradnja novog nepropusnog sustava dimnjaka (npr. od inoxa) predstavlja značajnu investiciju u stambenim zgradama jer zahtijeva velike građevinske radove pri postavljanju novih dimnjačkih kanala kroz sve stanove.

## Slide 7: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
- Tvrtka Stano-uprava stalno provodi mjere zaštite od požara na stambenim zgradama.
- Vrše se redoviti godišnji servisi i atesti protupožarnih aparata i hidranata.
- Stalno se vrši nabava i postavljanje novih protupožarnih aparata i popuna hidrantske opreme.
- Protupožarni aparati se ugrađuju u odgovarajuće ormariće sa sigurnosnim staklom koje se razbija u slučaju požara i omogućava brzi pristup aparatu.
- U hidrantske ormariće se postavljaju mlaznice, hidrantska crijeva i kola ventila.
- U suradnji s ovlaštenim tvrtkama rade se i atesti zajedničke elektro-instalacije stubišta i zajedničkih dijelova, hidranata i panik rasvjete.

## Slide 8: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA (2)
- Šalju se obavijesti suvlasnicima o potrebi uklanjanja i zabrani skladištenja zapaljivih tvari i otpadnog materijala u zajedničkim dijelovima zgrade.
- Upozorava se na važnost prohodnosti puteva evakuacije iz stambenih zgrada, te uklanjanja svih stvari i predmeta koji otežavaju pristup evakuacijskim putevima.
- Policama osiguranja je protupožarna oprema osigurana od krađe.
- Problemi su mjestimična neispravnost hidrantskog sustava zbog nedovoljnog tlaka u vodovodnoj mreži i neispravnih cjevovoda i ventila u uličnoj mreži što nije u nadležnosti zgrade.
- Otežan pristup vatrogasnim vozilima zbog nepostojanja vatrogasnih pristupa i parkiranja sve većeg broja vozila oko zgrada.
- Provode se inspekcijski nadzori s ovlaštenim inspektorima Ministarstva unutarnjih poslova o provođenju mjera protupožarne zaštite te se donose rješenja i provode potrebne mjere.